SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu VITOPARDOS – neutralizator przykrych zapachów organicznych - koncentrat Numer indeksowy: - Synonimy: - Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Neutralizator przykrych zapachów stosuje się w: gospodarstwach domowych; domach opieki; szpitalach; przychodniach weterynaryjnych (np. łazienki, WC, pisuary, itp.); w publicznych pomieszczeniach sanitarnych i komunalnych (łaźnie, szalety, toalety turystyczne, zsypy, śmietniki); w przemyśle spożywczym; przetwórstwie żywności (magazyny odpadów, odstojniki, osadniki ścieków, oczyszczalnie ścieków; w fermach hodowli zwierząt; ogrodach zoologicznych, stacjach doświadczalnych. Zastosowania odradzane: Inne niż wyszczególniono powyżej.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych EKOSERWIS s.c. Właściciel - Andrzej Szewczyk Właściciel - Tomasz Szadkowski ul. Bieżuńska 2a 03-578 Warszawa Telefon: 22.678-61-84 ; 22.678.61.64 Fax: 22.677-80-91 www.ekoserwis.waw.pl E-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: ekoserwis@ekoserwis.waw.pl ; putekoserwis@onet.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: Szpital Praski, Ośrodek Ostrych Zatruć Al. Solidarności 67 03-401 Warszawa, Tel. 22-619-08-97, 22- 619-66-54 lub: 22-678-61-84 w godz. 8 – 16.

| SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |
| --- |
|  | 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami dyr. 1999/45/WE Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. |  |
|  | 2.2. Elementy oznakowania wg dyr. 1999/45/WE |  |
|  | Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: - |  |
|  | Zwroty S wskazujące środki ostrożności: - |  |
|  | 2.3. Inne zagrożenia Chronić przed dziećmi! W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia o ile wystąpią objawy wezwać lekarza. Rezultaty oceny PBT i vPvB - Nie spełnia kryteriów zaliczenia do PBT lub vPvB. |  |

| SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| --- | --- |
| 3.1. Substancje Nie dotyczy |  |
| 3.2. Mieszaniny |  |
| Produkt jest wysoce efektywnym absorberem nieprzyjemnych zapachów wytwarzanym na bazie rycynoleinianu cynku aktywowanego aminokwasami. Jest silnie stężonym koncentratem przeznaczonym do stosowania po rozcieńczeniu wodą. Produkt jest mieszaniną między innymi: Sól czterosodowa kwasu 1-hydroksyetylideno(bisfosfonowego) Zawartość: >=2,5 - 5% Numer indeksowy: - Numer CAS: 3794-83-0 Numer WE: 223-267-7 Numer rejestracji: 01-2119510382-52-XXXX Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/EWG (*): Xn; R22 Xi; R36 Xi; R38 |  |
| Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*): Acute Tox. 4, H302 Skin irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 |  |
| (*) klasyfikacja własna producenta W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów R, H oraz symboli ostrzegawczych i kategorii oraz klas zagrożenia |  |

| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |
| --- |
|  | 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. Osobę nieprzytomną ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Kontakt ze skórą Zdjąć niezwłocznie zanieczyszczoną odzież. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i starannie spłukać. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia. Kontakt z oczami Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 15 minut). Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - okulisty. Połknięcie Przy wystąpieniu niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. Nie wywoływać wymiotów bez uprzednich zaleceń lekarza. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie. |
|  | 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Nie ma danych. |
|  | 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie objawowe. Zalecenia ogólne Osobę poszkodowaną wyprowadzić z zagrożonego obszaru na świeże powietrze. Zanieczyszczone ubranie zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości zasięgnąć porady lekarza, jeśli to możliwe, pokazać etykietę produktu. Wskazówki dla lekarza - |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |
| --- |
|  | 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: Powszechnie stosowane środki gaśnicze w zależności od otoczenia i palących się materiałów, np. rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla, gaśnice proszkowe, pianowe, piasek. Zbiorniki znajdujące się w strefie zagrożonej pożarem lub wysoką temperaturę usunąć, jeśli nie wiąże się to z nadmiernym ryzykiem lub chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Niewłaściwe środki gaśnicze: W zależności od otoczenia i palących się materiałów. Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego. |
|  | 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą wytwarzać się niebezpieczne gazy (tlenki węgla, tlenek cynku). Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru. Patrz także sekcja 10. |
|  | 5.3. Informacje dla straży pożarnej W zależności od rozmiaru pożaru nosić odzież ochronną gazoszczelną i aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. Patrz także sekcja 9. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |
| --- |
|  | 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia. Dla osób udzielających pomocy Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się cieczą. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. Oznakować i odizolować obszar wycieku w promieniu co najmniej 50 metrów od miejsca wycieku. Usuwać wyciek od strony zawietrznej |
|  | 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska. |
|  | 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do utylizacji. Odpady produktu usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. |
|  | 6.4. Odniesienia do innych sekcji Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13. |

| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |
| --- |
|  | 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zapewnić odpowiednia wentylację. Nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce po użyciu. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe: Nie ma specjalnych zaleceń. |
|  | 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w zamknięciu, w temperaturze 10-30ºC. W temperaturze poniżej 5 ºC produkt ulega uszkodzeniu. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą. |
|  | 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Przechowywać w temperaturze 10-30ºC. |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |
| --- |
|  | 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950; Dz. U. 2011. 274. 1621): |
|  | Nie zawiera składników o określonych w Polsce wartościach NDS w powietrzu środowiska pracy |
|  | Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym: Nie określono. Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego: Nie określono Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni ścieków: Nie określono. Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie. |
|  | 8.2. Kontrola narażenia Ochrona dróg oddechowych: W przypadku tworzenia się par/aerozoli stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat filtrujący – Filtr A-P2). Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne (gogle) Ochrona skóry rąk: Nosić odpowiednie rękawice ochronne, np. z PCW. Ochrona ciała: Inna odzież ochronna. Zalecenia ogólne: Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. |
|  | 8.3. Kontrola narażenia środowiska Nie dopuszczać do uwolnienia do środowiska. Patrz także sekcja 12. |

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd/stan skupienia: ciecz Barwa: jasnożółta Zapach: charakterystyczny Próg zapachu: Brak dostępnych danych pH: 10-10,9 Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: Brak dostępnych danych Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: Brak dostępnych danych Temperatura zapłonu, [°C]: brak dostępnych danych Szybkość parowania: brak dostępnych danych Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy cieczy Górna/Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: Brak dostępnych danych Gęstość par względem powietrza: Brak dostępnych danych Gęstość w 20°C: 1110-1140 kg/m3 Rozpuszczalność w wodzie: Miesza się Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Brak dostępnych danych Współczynnik podziału n-oktanol / woda: Nie dotyczy Temperatura samozapłonu, [°C]: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu, [°C]: Brak dostępnych danych Lepkość w 23°C: 700-900 mPas

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych Współczynnik załamania światła: Brak dostępnych danych Masa cząsteczkowa: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje -

| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |
| --- |
|  | 10.1 Reaktywność: Brak dostępnych danych. |
|  | 10.2 Stabilność chemiczna Produkt stabilny w normalnych warunkach. |
|  | 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie występują przy stosowaniu i przechowywaniu zgodnie z zaleceniami. |
|  | 10.4 Warunki, których należy unikać: Chronić przed temperaturą poniżej 5C. |
|  | 10.5 Materiały niezgodne Nie są znane. |
|  | 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie powstają przy stosowaniu i przechowywaniu zgodnie z zaleceniami. |

| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 11.1.1 Substancji Nie dotyczy. 11.1.2 Mieszanina Istotne klasy zagrożenia a) Toksyczność ostra Produkt w postaci rozcieńczonej jest nieszkodliwy dla ludzi. Produkt nie jest toksyczny. b) Działanie żrące/drażniące na skórę Brak danych. c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy/drogi oddechowe. Brak danych. d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Produkt nie wywołuje alergii. e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych. f) Działanie rakotwórcze Brak danych. g) Działanie szkodliwe na rozrodczość Brak danych. h) Toksyczność dla narządów docelowego działania toksycznego: Narażenie jednorazowe: Brak danych. Narażenie powtarzane: Brak danych. i) Zagrożenie aspiracją: Brak danych. |
|  | Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia Drogi wchłaniania do organizmu: Brak danych. Skutki narażenia ostrego: Brak danych. Skutki narażenia przewlekłego Brak danych. |

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 12.1. Ekotoksyczność Toksyczność ostra dla środowiska wodnego Toksyczność dla ryb, LC50 (96 godzin): 7,5 mg/L (OECD 203); Toksyczność dla bakterii, EC10: 61 mg/L (DIN 38412, T.27). Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. |
|  | Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego Nie ma danych dla produktu. Toksyczność dla mikroorganizmów Nie ma danych dla produktu. Toksyczność dla organizmów w środowisku lądowym Nie ma danych dla produktu. Toksyczność dla środowiska atmosferycznego Nie ma danych dla produktu. |
|  | 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt łatwo ulega biodegradacji. 96% wg OECD 301D |
|  | 12.3. Zdolność do bioakumulacji Nie ma danych dla produktu. |
|  | 12.4. Mobilność w glebie Nie ma danych dla produktu. |
|  | 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Nie spełnia kryteriów zaliczenia do PBT lub vPvB. |
|  | 12.6 Inne szkodliwe skutki: Produkt w postaci rozcieńczonej jest nieszkodliwy dla zwierząt. Produkt eliminuje lotne związki przykrych zapachów pochodzenia organicznego powstające z wydzielin, wydalin, procesów gnicia czy fermentacji. Neutralizuje wszystkie grupy chemiczne odpowiedzialne za powstawanie przykrych zapachów niszcząc bakterie siarczano-redukcyjne odpowiedzialne za tworzenie związków siarki (m.in. siarkowodór itp.) oraz bakterie odpowiedzialne za tworzenie związków azotowych (m.in.amoniak itp.) i związków kwasów (m.in. kwas izowalerianowy, masłowy, itp.). |

| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |
| --- |
|  | 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów Postępowanie z odpadami produktu Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Produkt i jego opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | Klasyfikacja odpadów: 16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), oraz w 16 03 80 (Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia). |
|  | Sposób likwidacji odpadów |
|  | Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. |
|  | Nieczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. |

| SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE |
| --- |
|  | Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID Brak danych. |  |
|  | Transport wodami śródlądowymi – ADN: Brak danych. |  |
|  | Transport morski - IMDG Brak danych. |  |
|  | Transport lotniczy - ICAO/IATA Brak danych. |  |
|  | Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Brak danych. |  |
|  | Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy. |  |

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |
| --- |
|  | 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny |
|  | Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 |
|  | Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. nr 175, poz. 1433, 2002 r.) z póz. zmianami. |
|  | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr 0. poz. 445 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U, nr 0,poz. 445). |
|  | Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Dz. U. UE L133 z 31.5.2010). |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008). |
|  | OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami). |
|  | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950; Dz. U. 2011. 274. 1621). |
|  | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772). |
|  | Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). |
|  | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690). |
|  | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275). |
|  | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21. |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206). |
|  | Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458). |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12). |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169). |
|  | Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i trzeciej listy indykatywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. |
|  | 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu nie została dokonana. |

| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE |
| --- |
|  | Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: Aktualizacja ogólna. |
|  | Znaczenie symboli ostrzegawczych z sekcji 2 i 3 Xn – Produkt/Substancja/Mieszanina szkodliwa. Xi - Produkt/Substancja/Mieszanina drażniąca. |
|  | Znaczenie kategorii i klas zagrożenia z sekcji 2 i 3. Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy; kategoria 2. Skin irrit.2 – Działanie drażniące na skórę; kategoria 2. Acute tox.4 – Toksyczność ostra; kategoria 4. |
|  | Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w sekcji 2 i 3: R22 – Działa szkodliwie po połknięciu R36 – Działa drażniąco na oczy. R38 – Działa drażniąco na skórę. |
|  | Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w sekcji 2 i 3: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H315 – Działa drażniąco na skórę. H319 – Działa drażniąco na oczy. |
|  | INSTRUKCJA STOSOWANIA |
|  | W zależności od środowiska, rodzaju i stężenia przykrych zapachów produkt stosuje się następująco: - w profesjonalnym stosowaniu 1 litr koncentratu na 40-200 litrów wody - w stosowaniu powszechnym 20 ml koncentratu na 500-1000ml wody. Uzyskany płyn użytkowy należy rozpylać po powierzchni przy pomocy opryskiwacza lub atomizera. Wydajność i skuteczność produktu zwiększa się przez jak najdrobniejsze rozpylanie płynu (mgły). |
|  | Dodatkowe informacje: |
|  | Działanie produktu jest natychmiastowe. Zapobiegawczo należy stosować go codziennie rozpylając niewielkie ilości po powierzchni pomieszczenia. Okres gwarancji – 18 miesięcy od daty produkcji. Produkt wyprodukowany w UE. |
|  | Obecne wydanie karty charakterystyki zastępuje poprzednie wydanie. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu ponosi użytkownik. Kartę aktualizowano na podstawie polskiej karty charakterystyki z dnia 20.02.2012 r., otrzymanej od dystrybutora z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.: www.ekofutura.com.pl. Uwzględniono niezbędne zmiany we wszystkich sekcjach karty. |

Koniec karty charakterystyki