INSTRUKCJA OBSŁUGI URZADZENIA  i-Trap 50

A) Przeczytaj  tę instrukcję zanim podejmiesz jakiekolwiek  działanie związane z montażem lampy ( owadobójczej) I-Trap 50

Gratulujemy  zakupu  tej wysokiej jakości lampy- pułapki lepowej . Przed użyciem tego  modelu zapoznaj się proszę uważnie z instrukcją. W przypadku wątpliwości i zapytań prosimy o kontakt z dostawcą .

Informacja w tej instrukcji jest oparta na najbardziej aktualnych danych  i jest dostarczona z zastrzeżeniem możliwych zmian.

Rezerwujemy sobie  prawo, by zmienić konstrukcję i / albo konfigurację produktu w każdej chwili związane to może być z pewnymi modyfikacjami pierwotnych wersji urządzenia.

Przechowuj instrukcję dla ewentualnej możliwości zajrzenia do niej w każdej chwili.

B) Bezpieczeństwo

Kiedy używasz urządzeń elektrycznych , zachowaj podstawowe zasady  ostrożności, by zmniejszyć ryzyko ognia, porażenia prądem  i osobistego zranienia, co za tym idzie zastosuj się do następujących rad:

Rozważ środowisko obszaru roboczego. Trzymaj obszar roboczy czysty i dobrze oświetlony.

Lampa typu I-Trap powinna był włączona do głównych linii { 230 V lub odpowiednio,  240V AC, 50Hz ( chyba że wyszczególniono inaczej)*

Nie używaj urządzenia  w obecności ( w pobliżu) łatwopalnych materiałów.

Kabel  trzymaj  z dala od gorąca, oleju i ostrych krawędzi.

System kontroli owadów sprawdzaj starannie. Zachowuj przy tym wokół urządzenia czystość i bezpieczeństwo . Podczas  przeglądu i wymiany części postępuj zgodnie z instrukcją.

Przed przeglądem lub naprawą wyłącz lampę z zasilania prądem.

Rób stałą kontrolę , tak by lepy tu zastosowane były wymieniane , kiedy jest na nich dużo owadów

Użycie innych części lub akcesoriów niż zalecane może prowadzić do ryzyka osobistego zranienia.

System kontroli owadów  przestrzega  związanych z tym reguł bezpieczeństwa. Napraw powinni  wykonywać  tylko wykwalifikowane osoby do tego wyznaczone z użyciem oryginalnych katalogowych części- inaczej może to narażać na  niebezpieczeństwo  użytkownika tej lampy.

Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z właściwym uziemieniem.

Instalacja lampy w Systemie Kontroli Owadów  spełnia  normę bezpieczeństwa EN 60335 i emisja promieni  UV w tej części jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt.

Inne naprawy jak zwykłe przeglądy( czyszczenie lampy i wymiana wkładów lepowych) zawsze powinny być wykonywane przez dealera tych lamp bądź dystrybutora.

Światło emitowane przez  świetlówki ultrafioletowe jest nieszkodliwe, dla ludzi i zwierząt  nawet po przedłużonym działaniu.

UWAGA: W przypadku zamiany lamp i / albo starterów używaj komponentów mających te same specyfikacje i parametry (stosuj  oryginalne części zamienne)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może zostać kopiowana i wprowadzona do bazy danych do pamięci albo jakiegoś innego systemu bez wiedzy i zgody pisemnej producenta lub w jakikolwiek sposób  zmieniana

.

C) Dostawa urządzenia

Gdy po dostawie , podczas rozpakowywania tego urządzenia, zauważysz oznaki uszkodzenia podczas transportu, zawiadom zarówno firmę transportera i

dostawca na piśmie w  czasie do 8 dni po dostawie z opisem szczegółów tychże  uszkodzeń, które nastąpiło i zachowaj kopie dla siebie, oryginały wyślij do dystrybutora lub dealera w celu reklamacji.

Sprawdź, czy otrzymałeś  wszystkie części tego urządzenia zgodnie z zamówieniem.

Upewnij się, że całe  opakowanie jest usunięte z urządzenia  przed użyciem.

D) Instalacja

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność, poniżej podane  rady z instrukcji muszą być zastosowane podczas instalacji lampy :

Wybierz miejsce, gdzie jest łatwy dostęp do lampy i  może zostać łatwo oczyszczona.

Unikaj przeszkód, które ograniczają możliwość dostępu dla owadów, by dotrzeć do tej pułapki świetlnej .

Unikaj miejsc przewiewnych i nasłonecznionych .

Użyj dobrej jakości materiałów montażowych ( mocujących).

Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z uziemieniem.

E) Utrzymanie  sprzętu

Procedury Systemu  Kontroli Owadów  nie wymagają  żadnego innego utrzymania niż czyszczenie, wymianę lepu  i wymianę świetlówek.

Czyszczenie

a) Rozłącz urządzenie z zasilania elektrycznego .

b) Usuń martwe owady z osłony dolnej (tacy) .

c) Wytrzyj osłonę dolną/tacę przetrzyj  czystą z wilgotną szmatką albo zwilżonej  w spirytusie metylowym.

Wymiana lepu

a) Lep  może zostać wymieniony , jeżeli  jeż pokryty owadami

wyjmij stary lep i wstaw nowy. Arkusz zabezpieczający klej musi zostać usunięty

wcześniej zanim  lep zostanie wstawiony w uchwyty (szynowe).

c) Zamontuj z powrotem osłonę dolna /tacę  na miejscu.

Wymiana świetlówek

a) Rozłącz urządzenie z zasilania.

b) Zdejmij osłonę siatkowa  (lub  obie) (s).

c) Przekręć świetlówkę  UV lampy o 90˚  (usłyszysz podwójne  klik) i wyjmij  świetlówkę.

d) Umieść nowe świetlówki w lampie obracając teraz w odwrotnym kierunku o 90˚  (znów usłyszysz podwójne klik)

e) Zmontuj teraz wszystkie części  w odwrotnej kolejności.

Jeżeli jedna ze świetlówek  UV cały czas „mruga” albo nie zaczęła świecić, oznacza to ,że należy wymienić  starter, który jest zamontowany wyżej w pokrywie lampy.

F) Specyfikacja

Nazwa :  I -Trap 50

Siatka  :  optymalnie zwiększa powierzchnie lądujących owadów o 30%

Obszar wabiący ( m²) : 50-80

Źródło Światła  (W) (UV -A) : 2 x 15 wat  świetlówki  bezpieczne UV - A

Typ Świetlówek : Świetlówki UV certyfikat RoHS

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może zostać kopiowana i wprowadzona do bazy danych do pamięci albo jakiegoś innego systemu bez wiedzy i zgody pisemnej producenta lub w jakikolwiek sposób  zmieniana

Zasilanie moc ( V) : 22-240V/50Hz, inny woltaż – na zamówienie*

Specyfikacja chwytności (V) : zależy od długotrwałości substancji lepnej lepu

Zużycie prądu  (W) : 35

Waga (kg) : 4

Materiał :  stal pokryta farbą, -osłona, plastik ABS (nietłukący się) – siatka przednia

Szkło ochronne:  bezpieczne tuby świetlówki UV-A z 95% przezroczystością

Stopień (IP) : IP21 (udokumentowane)

Odpowiednia dla : nie wilgotne , suche środowisko

Gwarancja : 1 rok

Normy wg.standardu : zgodne z EN 60335-2-59

Czas pracy świetlówek (h) : 9000

Wymiary :Dług.*Szer* Wys. : 470*100*325 mm

Deklaracja Zgodności CE : TAK

Pozycje montażu : przyścienny.

Kabel : Dołączony

Opakowanie : kartonowe pudełko

Instrukcja obsługi  : załączona w oryginale (j.ang.)

Serwis : Jednostka może być obsługiwana bez specjalnych narzędzi

Instrukcja obsługi Alcochem Hygiene i-trap 50/kwiecień 2008/ver 1.0/ Polska wersja Tłum_ Dez-Der /Dystrybutor : www.dezder.pl, 22717-9000

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może zostać kopiowana i wprowadzona do bazy danych do pamięci albo jakiegoś innego systemu bez wiedzy i zgody pisemnej producenta lub w jakikolwiek sposób  zmieniana